LE RISQUE ELECTRIQUE

VERIFICATIONS DES SYSTEMES

- Vérification réglementaire par un technicien compétant pour les ERP de 1ère à 4ème catégorie tous les ans.

- Pour les ERP de 5ème catégorie, l’installation doit simplement être conforme (attestation de conformité).

- Dater et signer le registre incendie lors de tout contrôle de l’installation électrique.

- Demander à la mairie le suivi des prescriptions du contrôle.

- Les armoires électriques doivent être fermées à clé et si des contacts nus sous tension sont accessibles, seule une personne habilitée peut y accéder. Elles doivent de plus porter cette signalétique :

PRISES ELECTRIQUES

- Les prises de courant doivent être 2P+T avec obturateurs et protégées par un disjoncteur différentiel 30 mA.

- Pour les écoles maternelles, les socles de prises de courant, les interrupteurs et autres appareillages installés dans les locaux accessibles aux enfants sont situés à au moins 1,20 m au-dessus du sol fini.

- Les socles de prises de courant sans obturation sont interdits dans les crèches et écoles maternelles.

Nous sommes en école élémentaire (prise à moins de 1.20m du sol fini).

La triplite est INTERDITE ! 		Le bloc à rallonge est autorisé